# Собрание депутатов Верхнеобливского сельского поселения

# Тацинский район, Ростовская область

________________________________________________________________________________________________

Решение

14 августа 2012 года 		               № 131                              х.Верхнеобливский

| Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Верхнеобливское сельское поселение» Тацинского района Ростовской области на 2012-2027 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь Уставом муниципального образования «Верхнеобливское сельское поселение»,

Собрание депутатов решило:

1. Утвердить «Программу Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Верхнеобливское сельское поселение» Тацинского района Ростовской области на 2012-2027 годы» (приложение №1).

2.  Установить, что в ходе реализации  «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Верхнеобливское сельское поселение» Тацинского района Ростовской области на 2012-2027 годы», мероприятия и объемы финансирования подлежат  ежегодной корректировке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением решения возложить на  депутатскую  комиссию Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения по сельскому хозяйству, земельным вопросам, экологии, правопорядку и защите прав граждан (Гречкин Б.А.).

Глава Верхнеобливского

сельского поселения                                                                 А.В.Марченко

Приложение № 1

к решению Собрания

депутатов Верхнеобливского

сельского поселения

от 14 августа 2012 года № 131

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«ВЕРХНЕОБЛИВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ТАЦИНСКОГО района Ростовской области

на  2012 – 2027 годы

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Верхнеобливское сельское поселение» Тацинского района, Ростовской области на 2012 – 2027 гг. (далее Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – Градостроительный кодекс Российской Федерации; – Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; – Генеральный план муниципального образования «Верхнеобливское сельское поселение» Тацинского района Ростовской области, утверждённый постановлением Главы Верхнеобливского сельского поселения. - Областная долгосрочная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области» на 2012 – 2017 годы, утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 15 февраля 2012 года № 106; - Областная долгосрочная целевая программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область на 2012 – 2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 23 сентября 2011 года № 6; - Областная долгосрочная целевая программа «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области на 2012 – 2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от12 августа 2011 года № 520; - Областная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011 – 2014 годы», утвержденная постановлением Администрации Ростовской области от 01 ноября 2010 года № 277; - Областная долгосрочная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Администрации Ростовской области от 16 сентября 2010 года № 186 ; - Областная долгосрочная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2014 годы, утвержденная постановлением Администрации Ростовской области от 26 декабря 2008 года № 604; – Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области, утвержденная постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 28 июня 2006 года № 402 ; – Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года, утвержденная постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30 октября 2010 года № 2067 . |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Содержание проблемы Задачи Программы | Основные проблемы: высокая степень износа основных фондов; высокий уровень повреждений на 1 км водопроводных сетей; несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; несоответствие применяемых технологий организациями коммунального комплекса современным нормативным требованиям; недостаточная пропускная способность сетей. Основными задачами Программы для решения проблем являются: инженерно – техническая оптимизация коммунальных систем на территории Верхнеобливского сельского поселения; взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; повышение надёжности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг; обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструкты; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Верхнеобливского сельского поселения; обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Важнейшие целевые индикаторы | - снижение потерь коммунальных ресурсов: по водоснабжению 15% по электроснабжению 20% - Реконструкция водопроводных сетей в х. Качалин, х. Калмыков Тацинского района; - Реконструкция производственного комплекса х. Качалин, х. Калмыков Тацинского района |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования «Верхнеобливское сельское поселение». Организации коммунального комплекса Верхнеобливского сельского поселения, Ростовской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2012 – 2027 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2012 – 2015 годы; 2 этап: 2016 – 2027 годы. |
| Основные мероприятия Программы | 1. Водоснабжение I этап: Реконструкция водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов, замена глубинного насоса в существующей артезианской скважине, установка новой водонапорной башни взамен существующей в х. Качалин Тацинского района Ростовской области. II этап: Строительство сооружений обеззараживания воды (хлораторная). Оборудование зон санитарной охраны на объекте водоснабжения в х. Качалин. Установка приборов учета. |
|  | Газоснабжение Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления с установкой ГРПШ. Установка приборов учета |
|  | Электроснабжение Строительство сетей 10 кВ; Строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ; Проектирование и установка резервных источников питания для потребителей I категории. Установка приборов учета. |
|  | 4. Объекты промышленности, коммунально-складского хозяйства, транспорта и инженерной инфраструктуры |
|  | - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров; |
|  | - Уличное освещение, замена светильников, установка реле времени |
|  | 5. Инженерная подготовка территории |
|  | Подготовка правил землепользования и застройки; |
|  | 6. ТБО Разработка генеральной схемы очистки поселения. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 70112,8 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Водоснабжение: 5700,0 тыс. руб., Электроснабжение: 15912,8 тыс. руб., Газоснабжение: 45500,0 тыс. руб., ТБО: 3000,0 тыс. руб., Объекты промышленности, коммунально-складского хозяйства, транспорта и инженерной инфраструктуры: 14000,0 тыс. руб. Источники финансирования Программы: -областной бюджет; -местный бюджет; -внебюджетные источники. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры; – создание надежной коммунальной инфраструктуры, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселения. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования «Верхнеобливское сельское поселение» Тацинского района Ростовской обл. Координатором Программы является Администрации муниципального образования. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального образования. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

# Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования «Верхнеобливское сельское поселение»

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. Данная Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования и представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Верхнеобливского сельского поселения.

# 1.1.Принципы формирования Программы

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования базируются на следующих принципах

системность – рассмотрение Программы комплексное развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий друг на друга;

комплектность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

2.Основные мероприятия

| № п/п | Технические мероприятия | Всего тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |
| 1 | I этап: 1 очередь - Разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов, замена глубинного насоса в существующей артезианской скважине, установка новой водонапорной башни взамен существующей в х. Качалин Тацинского района Ростовской области. | 500 ,00 |
| 1.1. | 2 очередь – реконструкцию водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов, замена глубинного насоса в существующей артезианской скважине, установка новой водонапорной башни взамен существующей в х. Качалин Тацинского района Ростовской области. | 4000,00 |
| 2. | II этап: Разработка ПСД на строительство сооружений обеззараживания воды (хлораторная). Оборудование зон санитарной охраны на объекте водоснабжения в х. Качалин. Установка приборов учета. водопроводных сетей в ст. Тацинской Тацинского района Ростовской области. | 200,00 |
| 3. | Строительство сооружений обеззараживания воды (хлораторная). Оборудование зон санитарной охраны на объекте водоснабжения в х. Качалин. Установка приборов учета. водопроводных сетей в ст. Тацинской Тацинского района Ростовской области. | 1000,00 |
|  | Итого: | 5700,00 |
| Электроснабжение |
| 2.1. | Реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения х. Верхнеобливский пер. Садовый, ул. Советская, пер. Центральный, ул. Школьная, пер. Веселый, х. Качалин ул. Молодежная, ул. Мира, ул. Н.В.Харченко, х. Малокачалин ул. Береговая, ул. Садовая, х. Гринев ул. Советская, х. Новониколаевский ул. Ленина, х. Поляков ул. Жданова, ул. Калинина протяженностью 17,7 км, с установкой 172 светоточки | 12390,00 |
| 2.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения х. Верхнеобливский пер. Садовый, ул. Советская, пер. Центральный, ул. Школьная, пер. Веселый, х. Качалин ул. Молодежная, ул. Мира, ул. Н.В.Харченко, х. Малокачалин ул. Береговая, ул. Садовая, х. Гринев ул. Советская, х. Новониколаевский ул. Ленина, х. Поляков ул. Жданова, ул. Калинина | 3522,80 |
| Итого: | 15912,80 |
| Газоснабжение |
| 3.1. | Строительство газопроводных сетей х. Верхнеобливский, х. Новониколаевский, х. Поляков, х. Яново-Петровский, х. Гринев, х. Качалин, Малокачалин, х. Калмыков | 40000,00 |
| 3.2. | Установка приборов учета | 500,00 |
| Итого: | 45500,00 |
| Объекты промышленности, коммунально-складского хозяйства, транспорта и инженерной инфраструктуры |
| 4.1. | Разработка ПСД - на капитальный ремонт автодороги по пер. Пролетарский, пер. Садовый, пер. Центральный в х. Верхнеобливский, ул. Свободы в х. Качалин, ул. Садовая, ул. Береговая в х. Малокачалин, ул. Степная в х. Новониколаевский, ул. 8 Марта в х. Яново-Петровский протяженность 7,18 км | 4000,00 |
| 4.2. | Строительство, реконструкция капитальных ремонт внутрипоселковых дорог по пер. Пролетарский, пер. Садовый, пер. Центральный в х. Верхнеобливский, ул. Свободы в х. Качалин, ул. Садовая, ул. Береговая в х. Малокачалин, ул. Степная в х. Новониколаевский, ул. 8 Марта в х. Яново-Петровский | 10 000,00 |
| Итого: | 14000,00 |
|  | ТБО |
| 5.1. | Приобретение мусороуборочной техники | 3000,00 |
| Итого: | 3000,00 |

2.1.Сроки и этапы реализации Программы

1-ая очередь – 2012 г.

На этом этапе планируется:

- разработка ПЗЗ,

- разработка проекта охранных зон от объектов культурного наследия.

- реконструкция водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов, замена глубинного насоса в существующей артезианской скважине, установка новой водонапорной башни взамен существующей в х. Качалин Тацинского района Ростовской области.

- строительство сооружений обеззараживания воды (хлораторная). Оборудование зон санитарной охраны на объекте водоснабжения в х. Качалин. Установка приборов учета.

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и

тротуаров:

- Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по пер. Пролетарский,

пер. Садовый, пер. Центральный в х. Верхнеобливский, ул. Свободы в х. Качалин.

2.  Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Садовая, ул. Береговая в

х. Малокачалин, ул. Степная в х. Новониколаевский, ул. 8 Марта в х. Яново-Петровский.

2-ая очередь – 2027 г. (расчетный срок).

На этом этапе планируются:

- приобретение мусороуборочной техники;

- развитие инженерно-транспортной инфраструктуры;

- мероприятия по благоустройству территории поселения;

- мероприятия по охране окружающей среды

3. Краткая характеристика муниципального образования

«Верхнеобливского сельского поселения»

3.1.Территория и географическое положение территории поселения

Верхнеобливское сельское поселение занимает площадь 32,174км2 и расположено в северо-восточной части Тацинского района.

Административный центр сельского поселения – х. Верхнеобливский. Расстояние административного центра поселения до райцентра – 45 км. Верхнеобливское сельское поселение входит в состав Восточно-Донбасской групповой системы расселения.

По северо-западу оно граничит с Белокалитвинским районом, по северу с Милютинским районом, по востоку с Морозовским районом, по югу – с Ковылкинским сельским поселением, по западу – со Скосырским сельским поселением.

На территории Верхнеобливского сельского поселения размещаются тринадцать населенных пунктов:

- х. Верхнеобливский;

- х. Андреев;

- х. Гринев;

- х. Калмыков;

- х. Качалин;

- х. Краснокомиссаровка;

- х. Лесной;

- х. Майоро-Белашовка;

- х. Малокачалин;

- х. Новомарьевка;

- х. Новониколаевский;

- х. Поляков;

- х. Яново-Петровский.

Благодаря тому, что в Верхнеобливском сельском поселении преобладают южные черноземы, которые характеризуются высокой продуктивностью при достаточном увлажнении, в сочетании с благоприятными агроклиматическими условиями (сумма активных температур 3000-32000С, сумма осадков 388мм и коэффициент увлажнения 0,4) создают хорошие предпосылки для развития сельского хозяйства.

В целом Верхнеобливское сельское поселение имеет благоприятное географическое положение в системе расселения Тацинского района и Ростовской области и условия для развития традиционных отраслей промышленности и сельского хозяйства.

3.2. Рельеф

Территория поселения имеет густую балочную сеть. Наиболее крупные балки:  Рубежная, Глиняная, Тридцатка, Медведева. Наименее крупные – балки Базовая, Голая, Падинская и Ковылкина.

В геоморфологическом отношении все населенные пункты Верхнеобливского с.п. располагаются в пределах первой и второй надпойменных террас рек Быстрая и Гнилая. Рельеф поверхности земли, расположенный на территории этих надпойменных террас – равнинный. Абсолютные отметки территории, на которой находятся населенные пункты от 54.0 м до 70.0 м.

3.3. Инженерно-геологические условия

Верхнеобливское сельское поселение включает в свои границы хутора Верхнеобливский, Новониколаевский, Яново-Петровский, Поляков, Новомарьевка, Андреев, Гринёв, Малокачалин, Качалин, Майоро-Белашовка, Лесной, Краснокомиссаровка и Калмыков.

Все населённые пункты сельского поселения расположены в пределах первой и второй надпойменных террас рек Быстрая и Гнилая.

Так хутора Андреев, Новомарьевка, Поляков, Яново-Петровский, Верхнеобливский, Новониколаевский, Гринёв расположены в пределах первой и второй надпойменных террас реки Быстрая, а хутора Калмыков, Лесной, Краснокомиссаровка, Качалин, Майоро-Белашовка, Малокачалин в пределах первой и второй надпойменных террас реки Гнилая.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах территории сельского поселения изменяются в широких пределах. Так на водораздельных возвышенностях и их склонах, прилегающих к населённым пунктам поселения, они находятся в пределах от 70,0-80,0м в подножии склонов до 135,0-154,5м на водораздельных пространствах. Абсолютные отметки территории расположенной на первой и второй надпойменных террасах рек Быстрая и Гнилая, на которых находятся населённые пункты поселения, изменяются от 54,0м до 70,0м.

Рельеф водораздельных участков и их склонов волнистый, здесь имеет место широкое развитие густой балочной сети. Балки имеют большую протяжённость, множество отвержков, крутые борта и, как правило, не имеют постоянных водотоков. Пруды, построенные по отдельным балкам, наполняются водой за счёт дождей и снеготаяния. Наиболее крупными балками на территории поселения являются балки Рубежная, Глиняная, Тридцатка, Медведева которые являются правыми притоками реки Гнилая, а также балки Базовая и Голая – левые притоки этой реки. Балка Падинская являются правым притоком реки Быстрая, балка Ковылкина левым её притоком.

Грунты на водораздельных участках и их склонах представлены лёссовидными суглинками и глинами мощностью до 15-30м, которые подстилаются красно-бурыми глинами неогенового возраста. Лёссовидные суглинки проявляют просадочные свойства, мощность просадочной толщи 2,5-6,0м, тип грунтовых условий по просадочности – первый.

На контакте лёссовидных суглинков и неогеновых глин приурочен главный водоносный горизонт он залегает на глубине от 15,0 до 30,0м, кроме того, в толще суглинков часто наблюдаются слабые водоносные горизонты (верховодка), водоупором для которых являются более плотные слои суглинков или погребённые почвенные горизонты. Степень минерализации вод очень разнообразная. Обычно грунтовые воды сульфатные, агрессивные к бетонам на рядовых марках цемента. Редко встречаются воды пресные.

Рельеф поверхности земли расположенной на территории развития первой и второй надпойменных террас рек Быстрая и Гнилая – равнинный.

Грунты здесь представлены песчано-глинистым и илистым материалом, глинистыми песками, супесью. С поверхности эти отложения перекрыты покровными лёссовидными суглинками мощностью 2,5-6,0м. Покровные лёссовидные суглинки обладают просадочными свойствами до глубины 1,5-5,0м. Суммарная величина просадки при замачивании отсутствует или не превышает 2,0-3,0см. Тип грунтовых условий по просадочности – первый.

Грунтовые воды залегают здесь на глубине 2,0-10,0м. Воды сульфатные, агрессивные к бетонам на обычных марках цемента.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 0,9м.

Территория Верхнеобливского сельского поселения расположена в сейсмобезопасной зоне.

3.4. Гидрография

Верхнеобливское сельское поселение Тацинского района относится к категории территорий ограниченно обеспеченных гидрологическими ресурсами.

Через поселение протекает р. Быстрая, протяженностью 218 км и ее приток р. Гнилая, протяженностью 92 км.

Притоки ее выражены сезонно действующими водостоками в балках, водоразделы не обеспечены проточной водой.

Река Быстрая – река в Ростовской области, левый приток Северского Донца. Длина – 218 км, площадь бассейна – 4180 км2. Протекает с севера на юг по Шолоховскому угольному бассейну. Характер течения равнинный, питание снеговое. Ее верховья находятся за пределами Ростовской области. Сеть притоков представлена преимущественно пересыхающими балками.

Основными источниками загрязнения являются шахтные воды ликвидируемых шахт «Восточная», «Тацинская» и шахты №22. По сравнению с 2006 годом возросло загрязнение реки органическими веществами. Вода в реке Быстрая относится к 4 «А» классу и оценивается как «грязная».

Река Гнилая впадает в реку Быстрая близ станицы Скосырской, Скосырского сельского поселения. Далее, разделившись на два рукава, она вновь впадает в реку Быстрая около хутора Малокачалин Верхнеобливского сельского поселения.

Протяженность ее на территории Тацинского района около 16 км.

Широкая пойменная долина с неясно выраженной второй террасой, высотой 3-4 м, имеет частые пойменные озера и болота. Русло ее сильно меандрирует.

Так же, как р. Быстрая, р. Гнилая перегорожена многочисленными запрудами и водой наполняется только весной.

На  территории поселения расположено 7 прудов. Все они балочные.

Далеко за пределами населенных пунктов находятся два пруда:

пруд "Макарьевский" балочный, пруд "Грачевый" балочный.

Остальные пруды прилегают к населенным пунктам:

- вблизи х. Яново-Петровский – пруд "Падинский" балочный,

- х. Малокачалин, Качалин, Лесной, Майоро-Белашовка – пруды русловые.

3.5. Минерально-сырьевые ресурсы

По данным Департамента по недропользованию по Южному Федеральному Округу (Югнедра) письмо № ЮР-05-42/161 от 28.01.2011г. на территории Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района Ростовской области расположены следующие месторождения полезных ископаемых:

- Яновское месторождение мергеля.

3.6.  Климат

Территория сельского поселения расположена в южной части умеренного климатического пояса.  Для которого характерны: мягкая пасмурная зима и очень теплое, относительно сухое лето. В отдельные годы наблюдается засуха.

Зимой отмечаются штормовые холодные северо-восточные ветры большой продолжительности, часто сопровождающиеся морозами и метелями. Весной увеличивается повторяемость средиземноморских циклонов, сопровождающихся юго-западными и западными ветрами. В это время преобладает ясная погода.

Летом обычно наблюдается тихая, ясная и очень теплая погода. Иногда отмечаются ветры шквалистого характера, сопровождающиеся грозами и ливнями. Осенью, особенно в первой ее половине, стоит теплая и ясная погода, во второй половине сезона характер погоды меняется на зимний.

Увлажнение неустойчивое. Среднегодовая температура воздуха составляет около +7,30С. Сумма среднесуточных температур за период активной вегетации 3000 - 32000С.

Зима относительно теплая. Среднемесячная температура воздуха в январе -8,70С. Абсолютный минимум в отдельные годы может составлять -380С. Примерно один раз в пять лет отмечаются суровые зимы с резкими и продолжительными понижениями температуры. Снежный покров впервые появляется в конце ноября – начале декабря. Устойчивым он становится в конце декабря – начале января. За зимний период средняя высота снежного покрова составляет 12см.

В третьей декаде марта снежный покров сходит окончательно. В начале апреля средняя суточная температура воздуха устойчиво переходит через +50С, а в конце второй декады – через +100С. Безморозный период длится до второй декады октября и продолжается 170 дней.

В апреле происходит быстрое нарастание температур, в первой декаде мая средняя суточная температура воздуха переходит через +150С и начинается жаркое лето. Средняя месячная температура воздуха в июне – июле составляет + 21...+230С.  Максимальная температура достигает + 410С.

Средняя годовая сумма осадков - 388мм, из них в теплый период выпадает 243мм. В холодное время года характерны моросящие обложные осадки.

Территория относится к засушливой зоне с коэффициентом увлажнения 0,4. В теплый период года часто наблюдаются суховеи, за год насчитывается до 75 дней с суховеями.

В среднем за год преобладают ветры восточных направлений (восточные, юго-восточные), составляющие 44-54%.  Среднегодовая скорость ветра составляет 5,3м/с.

Безморозный период продолжается в среднем -170 дней.

Глубина промерзания грунта в среднем составляет – 0.8-1.0 м.

3.7. Земельные ресурсы

Территория поселения расположена в зоне распространения южных черноземных почв. Эти почвы формируются в условиях умеренного увлажнения с постоянным чередованием периодов насыщения влагой и высыхания, замерзания и нагревания, набухания и сжатия, развития жизненных процессов и их затухания.

Для степной растительности характерно преобладание подземной части, что обуславливает превышение подземной части опала над надземной в 3,5 – 4 раза. Это объясняет значительное поступление органических веществ в почвенную массу. Травянистая растительность и корневые остатки включают в биологический круговорот органическое вещество, обогащенное кальцием, калием, азотом и фосфором.

Органические остатки опада минерализуются и гумифицируются. Большая их часть (70-80%) подвергается минерализации с помощью микроорганизмов, а оставшиеся 20-30% после сложных биохимических изменений превращаются в гумус.

Почвы - черноземы южные среднемощные слабосмытые, слабо и среднесолонцеватые, слабогумусированные, глинистые и тяжелосуглинистые (мощность гумусового горизонта 43-44 см, (мощность надсолонцового горизонта средних солонцов 1-18см, глубоких –более18см, белоглазка залегает с 55 см).

В южных черноземах величина азота меньше по сравнению с обыкновенными черноземами. Химическая реакция нейтральная или слабощелочная (рН=7,8). Южные черноземы имеют относительно высокое содержание валовых форм азота (0,26%), фосфора (0,19%), калия (2,2%) и при хороших условиях увлажнения могут давать высокие урожаи.

Характеристика почв по Верхнеобливскому с.п.:

- черноземы южных среднемощных слабосолонцоватых 75-80%;

- солонцов средних и глубоких 10-25 %

А также наблюдается присутствие:

- недоразвитых дерновых каменистых щебеночных почв;

- черноземов южных слабосмытых;

- черноземов террасовых местами слабосолончаковых;

- почвенных комплексов: аллювиальных луговых почв и солонцов луговых;

- черноземовидные супеси среднемощные и мощные.

3.8. Население

Общая численность населения

Численность населения  Верхнеобливского сельского поселения за 2010 г. – 2020 человек.

В состав Верхнеобливского сельского поселения входит тринадцать населенных пунктов:

- х. Верхнеобливский – 620 чел.;

- х. Андреев – 11 чел.;

- х. Гринев – 159 чел.;

- х. Калмыков – 110 чел.;

- х. Качалин – 347 чел.;

- х. Краснокомиссаровка – 81 чел.;

- х. Лесной – 57 чел.;

- х. Майоро-Белашовка – 38 чел.;

- х. Малокачалин – 225 чел.;

- х. Новомарьевка – 66 чел.;

- х. Новониколаевский – 183 чел.;

- х. Поляков – 48 чел.;

- х. Яново-Петровский – 75 чел.

Динамика численности постоянного населения  Верхнеобливского сельского поселения, по данным статистического управления, приведена в таблице.

Динамика численности постоянного населения Верхнеобливского сельского поселения за период 2006-2010гг.

| № п.п | Годы | Численность населения, чел. | Число родившихся, чел. | Число умерших, чел. | Естествен-ный прирост (+) или убыль (-) населения, чел. | Миграци-онный прирост (+) или убыль (-) населения, чел. | Общий прирост (+) или убыль (-) населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2006 | 2292 | 21 | 46 | -25 | 69 | 44 |
| 2 | 2007 | 2172 | 16 | 41 | -25 | 50 | 25 |
| 3 | 2008 | 2112 | 14 | 34 | -20 | -15 | -35 |
| 4 | 2009 | 2059 | 17 | 40 | -23 | -41 | -64 |
| 5 | 2010 | 2020 | 20 | 43 | -23 | -16 | -39 |
| 6 | Итого: | -116 | 47 | -69 |

По приведенным в таблице данным видно, что за 4 года, с 2004 по 2007 год, население поселения уменьшалось.

В исследуемый период естественное движение населения изменяется более равномерно по сравнению с миграционным, которое идет на встречных курсах и имеет волнообразный и малопредсказуемый характер.

По итогам миграционного движения за 4 года Верхнеобливское сельское поселение увеличилось приблизительно на 47 человек, естественного движения уменьшилось на 116 чел.

Естественное движение населения Верхнеобливского сельского поселения на протяжении последних лет характеризуется убылью и составляет в среднем за год - 1,1%, что превышает областной и общероссийский уровни убыли населения. Рождаемость и смертность в среднем за исследуемый год составили - 0,87% и (-2,02% ) соответственно.

За последние несколько лет численность населения уменьшается.

Показатель смертности населения поселения по сравнению со средними показателями по стране и области в целом остается повышенным из-за повышенной доли лиц старше трудоспособного возраста.

Острой остается проблема смертности в трудоспособном возрасте и, особенно, среди мужского населения.

Современные параметры рождаемости более чем в два раза уступают уровню, который требуется для простого воспроизводства поколений.

На перспективу динамика естественного движения населения во многом будет зависеть от выполнения различных целевых программ.

Программа Президента РФ по материальному стимулированию рождаемости (материнский капитал) призвана повысить уровень рождаемости.

По национальной программе «Здоровье» закупается медицинское оборудование, увеличивается количество бригад скорой помощи, проводится вакцинация населения.

Реализация этой программы приведет к улучшению качества медицинских услуг, своевременной профилактике заболеваний, повышению доступности медицинской помощи для сельских жителей и, как следствие, снижению смертности.

Помимо государственной поддержки, на естественные демографические процессы значительное влияние оказывает уровень развития социальной инфраструктуры, уровень благосостояния населения, уровень транспортной доступности и наличие рабочих мест.

Миграционное движение. За счет миграционного движения за последний год численность населения поселения уменьшилась на 16 человек.

В Верхнеобливском сельском поселении нет крупных промышленных предприятий, поэтому миграционные процессы в нем достаточно динамичны.

Половозрастная структура. Доля мужчин в целом по поселению на 01.01.11г. составила 1010 чел.- около 50% населения, женщин- 1010 чел. – 50%.

В Верхнеобливском сельском поселении соотношение мужчин и женщин равноценно.

| № п/п | Населенные пункты (01.01.2011г.) | Категории населения (чел.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Население в трудоспособном возрасте | пенсионеры | учащиеся | Дошкольного возраста |
| 1 | х. Верхнеобливский | 298 | 181 | 109 | 32 |
| 2 | х. Андреев | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | х. Гринев | 97 | 31 | 22 | 9 |
| 4 | х. Калмыков | 64 | 21 | 15 | 10 |
| 5 | х. Качалин | 183 | 99 | 52 | 13 |
| 6 | х. Краснокомиссаровка | 47 | 20 | 9 | 5 |
| 7 | х. Лесной | 30 | 15 | 6 | 6 |
| 8 | х. Майоро-Балашовка | 22 | 9 | 4 | 3 |
| 9 | х. Малокачалин | 111 | 61 | 37 | 16 |
| 10 | х. Новомарьевка | 31 | 21 | 10 | 4 |
| 11 | х. Новониколаевский | 91 | 61 | 24 | 7 |
| 12 | х. Поляков | 19 | 22 | 6 | 1 |
| 13 | х. Яново-Петровский | 33 | 26 | 10 | 6 |
| 14 | Всего по категориям населения | 1029 | 575 | 304 | 112 |

При рассмотрении населения по возрастным группам в динамике прослеживается значительное снижение численности лиц в возрасте моложе трудоспособного и некоторое возрастание группы лиц старше трудоспособного.

Вместе с тем прослеживается увеличение доли лиц в пожилом возрасте и уменьшении количества лиц в возрасте моложе трудоспособного.

Процессы депопуляции, в общем по поселению, наблюдающиеся в настоящее время, связаны с неблагоприятными условиями для проживания.

Расчет перспективной численности населения

По состоянию на 01.01.2010 г. численность населения Верхнеобливского сельского поселения составила 2020 человек.

Помимо прогнозов численности населения на первую очередь и расчетный срок генерального плана рассчитана численность населения по промежуточным датам с интервалом в 5 лет, для возможной корректировки путей развития Верхнеобливского сельского поселения в привязке к численности населения.

Рис.1. Динамика изменения численности населения на первую очередь

Рис.2. Динамика изменения численности населения на расчетный срок.

В проекте принята численность населения, рассчитанная по методу естественного прироста:

- на первую очередь – 2040 чел.

- на расчетный срок – 2102 чел.

При расчете динамики численности населения учитывается приток населения репродуктивного возраста для заполнения ниши вакантных мест на рынке труда, которая образуется в результате реализации крупных инвестиционных проектов, что повлечет за собой некоторые изменения демографических процессов.

Таким образом, прирост населения на срок генерального плана 20 лет (до 2030 года) составит 82 человека.

Для последующих расчетов перспективная численность населения на расчетный срок генерального плана составляет 2102 человек.

Обобщенные данные о перспективной численности населения Верхнеобливского сельского поселения представлены в таблице.

Таблица

Численность населения Верхнеобливского с.п.

|  | Название поселения | Существующее положение | Расчетный срок | Прирост населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | х. Верхнеобливский | 620 | 637 | 17 |
| 2 | х. Андреев | 11 | 11 | - |
| 3 | х. Гринев | 159 | 169 | 10 |
| 4 | х. Калмыков | 110 | 110 | - |
| 5 | х. Качалин | 347 | 362 | 15 |
| 6 | х. Краснокомиссаровка | 81 | 81 | - |
| 7 | х. Лесной | 57 | 67 | 10 |
| 8 | х. Майоро-Белашовка | 38 | 38 | - |
| 9 | х. Малокачалин | 225 | 240 | 15 |
| 10 | х. Новомарьевка | 66 | 66 | - |
| 11 | х. Новониколаевский | 183 | 198 | 15 |
| 12 | х. Поляков | 48 | 48 | - |
| 13 | х. Яново-Петровский | 75 | 75 | - |
|  | всего | 2020 | 2102 | 82 |

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации» (Минэкономразвития России, 2007 год) даны прогнозы возможных демографических изменений:

а) сокращение численности населения или

б) к 2020 году стабилизация на современном уровне,

к 2025 г.  увеличение численности населения на 1-2,2%.

Стабилизационный вариант представляется более приемлемым: при осуществлении соответствующих мер в области демографической политики и определенных усилий по повышению уровня жизни.

Существующее население Верхнеобливского с.п. – 2020 чел.

Проектируемое на расчетный срок – 2102 чел, (2030 г).

Увеличение численности населения на 4,0% .

3.9. Трудовые ресурсы

Численность населения в трудоспособном возрасте Верхнеобливского сельского поселения на 01.01.2010 г. составила 1029 чел., или 51% от общей численности населения. Численность экономически активного населения сельского поселения на 01.01.10г. составила 529 чел. – 26% от общей численности населения.

Широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов происходит прежде всего между видами экономической деятельности. Развитие отраслевой структуры занятости населения является показателем развитости поселения и уровня жизни в нем.

Народнохозяйственный профиль поселения характеризуется сочетанием административных и производственных (хозяйственных) функций. Структура занятости населения по основным отраслям хозяйственной деятельности в Верхнеобливском сельском поселении отражены в таблице, соотношение представлено на рисунке.

Таблица

Существующая структура занятости населения по основным отраслям хозяйственной деятельности

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство | чел. | 385 | 364 | 340 | 308 | 287 | 95 | 301 |
| Промышленность | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оптовая и розничная торговля | чел. | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Транспорт, складское хозяйство и связь | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Образование | чел. | 70 | 70 | 72 | 77 | 77 | 77 | 76 |
| Здравоохранение и социальные услуги | чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Численность лиц, работающих за пределами исследуемой территории: | чел. | 78 | 96 | 110 | 110 | 121 | 166 | 149 |
| Всего работающих | чел. | 475 | 535 | 527 | 500 | 488 | 341 | 553 |

В Верхнеобливском сельском поселении развито малое предпринимательство, в сфере сельского хозяйства.

Количество ИП, КФХ – 52 организации, общая площадь земельных угодий составляет 20487,92 га.

# Промышленность

# В Верхнеобливском сельском поселении нет промышленных предприятий.

Верхнеобливское сельское поселение располагает всеми предпосылками и преимуществами для того, чтобы развивать производство и переработку сельскохозяйственной продукции.

Малое предпринимательство.

В Верхнеобливском сельском поселении развито индивидуальное предпринимательство (в 2010 году насчитывалось 52 субъект). Характеризуется стабильным финансово-экономическим состоянием, что отражается на сохранении в течение трех лет (2007-2010) всех направлений бизнеса.

Структура распределения индивидуального предпринимательства по отраслям народного хозяйства (в количественном соотношении) представлена на рисунке. Анализ структуры позволяет выявить абсолютное доминирование сферы сельхозпроизводства и торговли, что может быть обусловлено, стандартно приемлемым уровнем рентабельности и простоты организации такого бизнеса и спросом на товары массового потребления.

Рис. Структура распределения ИП по секторам народного хозяйства

- Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

  - Жилищный фонд

Жилищный фонд Верхнеобливского сельского поселения на 1 января 2011 г. составил 48,3 тыс.м2.

Существующее население – 2020 человек.

Существующая жилобеспеченность на 1 жителя – 23,9 м2/чел.

48300 / 2020 = 23,9 м2/чел.

Территория поселения застроена малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками.

Общий жилой фонд существующей застройки составляет 48,3 тыс.м2.

Жилые дома с приквартирными земельными участками и многоэтажная застройка на территории Верхнеобливского сельского поселения отсутствует.

По материалу стен: 100% (48,3 тыс. м2) жилой площади размещено в кирпичных и каменных домах.

Анализ данных по году постройки говорит о том, что в поселении преобладают здания, построенные в период 1946 – 1970 гг. Доля таких зданий составляет 63% (30,34 тыс.м2) жилого фонда. В значительной степени это устаревшие здания, которые уже требуют капитального ремонта. Здания, построенные с 1921 по 1945гг (8,96 тыс.м2) составляют – 19%. Менее 1/3 жилищного фонда составляют здания, построенные после 1971 г. (8,8 тыс.м2), степень износа которых достаточно низкая. Они наиболее пригодны для проживания населения.

Рис.  Структура общей площади жилищного фонда поселения по году постройки.

# Рис. Степень износа жилого фонда

Расчёт жилой территории производится исходя из 3-х основных показателей: численности населения сельского поселения к расчётному сроку; нормы жилой обеспеченности и параметров плотности застройки. Два последних показателя приняты по «Нормативам градостроительного проектирования Ростовской области».

Норму жилой обеспеченности на расчетный срок принимаем 24,2 м2/чел. Новый жилищный фонд представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками.

- На расчетный срок жилищный фонд составит:

2102 чел ×24,2 м2/чел = 50900 м2

По показателям износа на сегодняшний день аварийный и ветхий жилой фонд отсутствует.

На территории размещается 2,6 тыс. м2 нового жилищного строительства.

Предполагаемое новое жилищное строительство - индивидуальные дома с приусадебными земельными участками.

При развитии жилищного строительства на территории поселения необходимо учитывать ограничения, связанные с наличием - Яновским месторождением мергеля.

## «Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки

## Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.» (ФЗ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. От 05.04.2011) «О недрах»).

# Распределение жилищного фонда Верхнеобливского сельского поселения

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2010 г. | Расчетный срок 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | чел. | 2020 | 2102 |
| Жилищный фонд – всего | тыс. кв.м | 48,3 | 50,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| в малоэтажных квартирных жилых домах | тыс. кв.м | - | - |
| в жилых домах усадебного типа | тыс. кв.м | 48,3 | 50,9 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м | 48,3 | 48,3 |
| Новое строительство – всего | тыс. кв.м | - | 2,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| в жилых домах усадебного типа | тыс. кв.м | - | 2,6 |
| Средняя обеспеченность населения | м2/чел. | 23,9 | 24,2 |

Распределение жилищного фонда Верхнеобливского с. п. по населенным пунктам

| Показатели | х. Верхнеобливский | х. Андреев | х. Новомарьевка | х. Новониколаевский | х. Поляков | х. Яново-Петровский | х. Гринев | х. Калмыков | х. Качалин | х. Краснокомиссаровка | х. Лесной | х. Майоро-Белашовка | х. Малокачалин | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения сущ., чел. | 637 | 11 | 66 | 183 | 48 | 75 | 159 | 110 | 347 | 81 | 57 | 38 | 225 | 2020 |
| Жилищный фонд сущ. тыс. м2 | 15,9 | 0,4 | 1,7 | 4,5 | 1,2 | 1,9 | 3,7 | 2,4 | 7,3 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 5,1 | 48,3 |
| Численность населения, чел, расчетный срок | 637 | 11 | 66 | 198 | 48 | 75 | 169 | 110 | 362 | 81 | 67 | 38 | 240 | 2102 |
| Жилищный фонд, тыс. м2, расчетный срок | 16,6 | 0,4 | 1,7 | 5,0 | 1,2 | 1,9 | 4,0 | 2,4 | 7,8 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 5,5 | 50,9 |
| Сущ. сохраняе-мый жилищный фонд | 15,9 | 0,4 | 1,7 | 4,5 | 1,2 | 1,9 | 3,7 | 2,4 | 7,3 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 5,1 | 48,3 |
| Новое строительс-тво, тыс. м2 | 0,7 | - | - | 0,5 | - | - | 0,3 | - | 0,5 | - | 0,2 | - | 0,4 | 2,6 |

Поселение не участвует в программах по строительству  жилья для молодых специалистов (пилотных проектах), малообеспеченных семей. В ближайшее время не будет коренного улучшения в жизни поселения.

В целом жилищный фонд Верхнеобливского сельского поселения находится в хорошем состоянии.

Сохраняемый жилищный фонд поселения – 48,3 тыс.кв.м.

Для расчета принята обеспеченность жилой площадью на расчетный срок – 24,2м2/чел.

На расчетный срок планируется введение 2,6 тыс. м2 жилья.

Больше территорий и возможностей в х. Верхнеобливский, х. Новониколаевский, х. Гринев, х. Качалин,  х. Лесной, х. Малокачалин.

В итоге общая площадь жилищного фонда на расчетный срок составит 50,9 тыс. м2, что обеспечит увеличение жилого фонда поселения в 1,05 раза по сравнению с современным состоянием.

- Анализ Генерального плана

Существующее положение.

Верхнеобливское сельское поселение расположено в северо-восточной части Тацинского района.

По северо-западу оно граничит с Белокалитвинским районом, по северу с Милютинским районом, по востоку с Морозовским районом, по югу – с Ковылкинским сельским поселением, по западу – со Скосырским сельским поселением.

Существующее население – 2020 человек.

Территория поселения – 32174 га

В состав Верхнеобливского сельского поселения входят тринадцать населенных пунктов с административным центром – х. Верхнеобливским.

Все населённые пункты сельского поселения расположены в пределах первой и второй надпойменных террас рек Быстрая и Гнилая.

Хозяйственный комплекс включает в себя промышленные предприятия по переработке и хранению с/х продукции, сельскохозяйственные предприятия, занимающееся выращиванием зерновых и масленичных культур.

Существующий общественный центр сложился вдоль улицы Советская в х. Верхнеобливский и ул. Н.В.Харченко в х. Качалин.

На улице Советская в х. Верхнеобливский размещены основные административные, культурно-бытовые и торговые объекты, парк с памятниками посвященные событиям Великой Отечественной войны.

Существующие недостатки территории:

- Нет газоснабжения на всей территории поселения.

- Большая часть воздушных электрических  линий и трансформаторных подстанций, отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое и технически непригодное состояние.

- Хаотичная застройка и обслуживание на окраинах поселения.

- Существующая инженерно-техническая инфраструктура имеет крайне низкий уровень.

- Недостаточно развита система озеленения. Зона отдыха вдоль рек Быстрая и Гнилая.

- Русла рек Быстрая и Гнилая поросли камышом и сильно загрязнены.

- Отсутствие жилищно-коммунального хозяйства по оказанию услуги по сбору и вывозу ТБО.

Проектное решение.

Проектом намечаются следующие мероприятия по благоустройству прибрежной территории:

- озеленение склонов и территории вблизи водоема;

- уборка от мусора акватории и береговой зоны;

- соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне;

- очистка русла реки от антропогенных отложений, дноуглубление;

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим        схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры  с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки  для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов.

Проектом предлагается южную часть отведенного участка под полигон, попадающую в границы санитарно-защитной зоны от х. Новониколаевка закрыть с учетом дальнейшей рекультивации и предлагается устройство полигона ТБО на новом участке, расположенном в 2 км на юг от х. Гринёв, площадью 0,52 га.

Проектом рекомендуется создать парк мусороуборочных машин с разработкой графика объезда населенных пунктов мусоровозным транспортом.

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию систем газоснабжения:

1. Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от ГРС  «Тацинская» до головных газорегуляторных пунктов на территории хуторов в соответствии с расчетной схемой газоснабжения  Тацинского района, выполненной в составе схемы газоснабжения Ростовской области (ОАО «Гипрониигаз» 2006 год.).

2. Разработка расчетной схемы газоснабжения населенных пунктов с учетом возможности поэтапного строительства сетей распределительных газопроводов и с учетом финансовых возможностей бюджета и населения.

Мероприятия по развитию систем электроснабжения поселения:

1.   Реконструкция сетей наружного освещения, включающая  в себя комплекс мероприятий по замене осветительных ламп, и реконструкция сетей электроснабжения с использованием СИП.

- Прокладка новых воздушных линий ВЛ 10 и 0,4 кВ с использованием СИП.

- Проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению.

# 6. Инженерная инфраструктура

6.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения Верхнеобливского сельского поселения являются подземные воды Донецко-Донского артезианского бассейна Чирского гидрогеологического района. Подземные воды приурочены к отложениям четвертичного и палеогенного возраста.  В качественном отношении вода соответствует нормативам  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В пределах участков недр эксплуатационные запасы подземных вод,  прошедшие государственную экспертизу, отсутствуют. Централизованными системами водоснабжения оборудованы хутора Качалин, Калмыков, Краснокомиссаровка, Гринев, однако в рабочем состоянии находится только система водоснабжения в х.Качалин. Учитывая что системы водоснабжения в х. Калмыков, Краснокомиссаровка, Гринев не эксплуатируются, скважины в указанных хуторах законсервированы.  Характеристика водопроводных сетей  и сооружений представлена в таблице:

Таблица

| Населенный пункт | Водозаборные скважины | Водонапорные башни | Водопроводные сети |
| --- | --- | --- | --- |
|  | коли-чество, шт | произво-дитель-ность, м3/час | коли-чество, шт | объем резер-вуара, м3 | материал труб | протя-жен-ность, км | степень износа, % |
| х.Качалин | 1 | 10 | 1 | 25 | а/ц | 3 | 100 |
| х.Калмыков | 1 | 10 | 1 | 25 | а/ц | 2 | 100 |
| х.Краснокомис-саровка | 1 | 10 | 1 | 25 | а/ц | 4 | 100 |
| х.Гринев | 1 | 10 | 1 | 25 | а/ц | 4,7 | 100 |
| Итого: | 4 |  | 4 |  |  |  |  |

В скважинах установлены артезианские насосы 1ЭЦВ6-10-140 производительностью 10 м3/час. Водозаборные скважины  не имеют обустроенную в соответствии с нормативами зону I пояса санитарной охраны источника водоснабжения.

Водонапорная башня в х. Качалин введена в эксплуатацию в 2005 году, износ составляет 71%. В остальных хуторах башни эксплуатируются с 1982-1986 гг., имеют 100% износ.   Из скважины вода по водоводу подается в систему водоснабжения хутора Качалин. Источником наружного противопожарного водоснабжения в хуторе являются наружные водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами.  Подача воды в систему водопровода осуществляется из артезианской скважины. Для регулирования расхода воды в течении суток на водопроводной сети установлена водонапорная  башня объемом 25 м3. В резервуаре водонапорной башни хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек.  Подаваемая в систему централизованного водопровода вода используется населением на хозяйственно-питьевые нужды. Обеззараживание воды не производится. Обеспеченность населения водой внутридомовым водоснабжением составляет 48%. Остальное население обеспечивается водой из индивидуальных дворовых колодцев.

Проектные предложения.

Для обеспечения подачи планируемого объема воды питьевого качества на хозяйственно - питьевые нужды населения генеральным планом предлагается выполнение

разведочных работ на участке недр, расположенных в Чирском гидрогеологическом районе Донецко-Донского артезианского бассейна в пределах территории Верхнеобливского сельского поселения, подсчет эксплуатационных запасов подземных вод и проведение государственной экспертизы материалов подсчета запасов.

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения поселения:

- Строительство централизованных систем водоснабжения объединяющих хутора Верхнеобливский и Поляков,  хутора Качалин и Малокачалин, хутора Калмыков, Краснокомиссаровка, Лесной.

- В хуторе Качалин выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих сетей водопровода, с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей, выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома. Замена глубинного насоса в  существующей артезианской скважине, установка новой водонапорной башни взамен существующей, имеющей большой процент износа.

- Строительство отдельных централизованных систем водоснабжения в хуторах Новомарьевка, Новониколаевский, Яново-Петровский, Гринев.

- Учитывая, что численность населения в хуторах  Андреев и Майоро-Белашовка не превышает 50 человек, а также отсутствуют здания общественного назначения, водоснабжение населения этих хуторов предлагается осуществлять по существующей схеме - из индивидуальных дворовых колодцев.

- Централизованная система населенного пункта или группы населенных пунктов должна состоять из артезианских скважин,  водонапорных башен и разводящей водопроводной сети. В баках водонапорных башен, кроме аварийного запаса, должен быть предусмотрен неприкосновенный  противопожарный запас воды на наружное пожаротушение в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек. Объем баков водонапорных башен и высота ствола башни  уточняется на последующих стадиях проектирования.

- Для пожаротушения зданий общественного назначения в населенных пунктах поселения предлагается строительство пожарных водоемов объемом 30 м3, для обеспечения тушения пожара в течение трех часов.

- Применение оборудования для обеззараживания воды раствором гипохлорита натрия;

8.  При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы. На уличных водопроводных сетях  необходима установка пожарных гидрантов в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание водопроводных сетей.

9. Оборудование зон санитарной охраны существующих  проектируемых объектов водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002.

6.2.Водоотведение.

На момент разработки генерального плана в населенных пунктах поселения сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование объектов, имеющих водопроводные вводы, осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные) из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями в специально отведенные для данных целей места.

Проектные предложения.

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию системы водоотведения в поселении:

1. Для канализования существующей и планируемой застройки населенных пунктов сельского поселения проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем  хозяйственно-бытовой  канализации  с очисткой сточных вод   на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС). Прокладку канализационных сетей рекомендуется  выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. Для уменьшения глубины заложения канализационных трубопроводов предлагается строительство автоматических КНС колодцевого типа полной заводской готовности диаметром 1,5-2,0м.

2. Очищенные стоки после ЛОС предлагается отводить в реки Гнилая, Быстрая, балку               Павловская. Площадки для складирования ила предлагается размещать рядом с ЛОС на не затапливаемых территориях. Количество ЛОС принято 6 шт.Канализование хуторов Андреев, Майоро-Белашовка, Краснокомиссаровка, Поляков, Яново-Петровский, Новомарьевка предлагается осуществлять по существующей схеме - в выгребные ямы. Для предотвращения загрязнения подземных вод при использовании выгребных ям предлагается устройство новых водонепроницаемых выгребных ям взамен существующих, в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законнодательства.  Жидкие отходы из выгребных ям предлагается направлять ассенизационными автомобилями на ЛОС:

- из хуторов Андреев, Поляков, Яново-Петровский, Новомарьевка - на ЛОС в   хуторе Верхнеобливском;

- из хуторов Майоро-Белашовка и Краснокомиссаровка – на ЛОС в хуторе Качалин.

3. Канализование хуторов Андреев, Майоро-Белашовка, Краснокомиссаровка, Поляков,

Яново Петровский, Новомарьевка предлагается осуществлять по существующей схеме - в выгребные

ямы с вывозом нечистот ассенизационными автомобилями на ЛОС.

4. Проектом генерального плана канализование всех населенных пунктов планируется

осуществить в течение расчетного срока реализации проекта.

- Транспортная инфраструктура

7.1.Улично-дорожная сеть.

Анализ существующего положения.

Дорожная сеть поселения и населенных пунктов.

Автомобильные дороги.

Каркас транспортной системы Верхнеобливского сельского поселения составляют региональная, межмуниципальная  и местные автомобильные дороги общего пользования, связывающие элементы сложившейся системы расселения.

По территории Верхнеобливского сельского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения ст. Тацинская (от а/д «Волгоград - Каменск-Шахтинский») - ст. Милютинская.

По региональной автомобильной дороге осуществляется связь поселения с областным центром, районным центром и соседними муниципальными районами.

Въезд в центр поселения х. Верхнеобливский осуществляется  по автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения: подъезд от автомобильной дороги «ст. Тацинская (а/д Волгоград - Каменск-Шахтинский) - ст. Милютинская» к х. Верхнеобливский.

Железнодорожный транспорт.

Объекты железнодорожного транспорта на территории Верхнеобливского сельского поселения отсутствуют. Ближайшая железнодорожная станция «Тацинская» линии «Волгоград – Лихая» расположена в ст. Тацинская (45 км).

Автомобильный транспорт.

В Верхнеобливском поселении отсутствуют автотранспортные предприятия, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки.

На территории поселения осуществляются местные пассажирские перевозки из населенных пунктов в районный центр. Перевозки обслуживают пригородные автобусные маршруты: «Тацинская – Новомарьевка - Калмыков», «Тацинская - Новомарьевка» и «Тацинская – Калмыков.

Остановочные пункты для посадки-высадки пассажиров, оборудованные павильонами, расположены в х. Верхнеобливский, х. Гринев, х. Калмыков, х. Качалин,    х. Лесной, х. Новониколаевский.

Внутреннего пассажирского транспорта в поселении нет.

Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть обеспечивает связи отдельных планировочных элементов населенных пунктов с их центрами и между собой, проезды и подходы ко всем земельным участкам, зданиям, сооружениям, а также транспортные связи сельского поселения с прилегающими территориями.

В составе улично-дорожной сети выделяются главные улицы, улицы в жилой застройке (основные, второстепенные, проезды), хозяйственные проезды, скотопрогоны.

Существующая улично-дорожная сеть населенных пунктов, входящих в состав Верхнеобливского сельского поселения имеет преимущественно прямоугольную структуру.

Пешеходное движение в населенных пунктах осуществляется по пешеходным дорожкам, расположенным вдоль жилой застройки. В большинстве случаев дорожки не имеют твердого покрытия.

Главными и основными транспортными улицами населенных пунктов являются:

- х. Верхнеобливский: главная – ул. Советская, основные транспортные – пер. Веселый, ул. Советская, пер. Центральный, ул. Школьная, ул. Элеваторная;

- х. Андреев – ул. Пролетарская;

- х. Гринев – ул. Советская;

- х. Калмыков – ул. 8 Марта;

- х. Качалин: главная – ул. Харченко, основные транспортные – ул. Молодежная, ул. Свободы, ул. Харченко;

- х. Краснокомиссаровка – ул. Степная;

- х. Лесной – ул. Лесная;

- х. Майоро-Белашовка – ул. Есенина;

- х. Малокачалин: главная – ул. Садовая, основные транспортные – ул. Береговая, ул. Гагарина, ул. Садовая;

- х. Новомарьевка – ул. М. Горького;

- х. Новониколаевский – ул. Ленина;

- х. Поляков – ул. Жданова;

- х. Яново-Петровский – ул. Чапаева

Проектные решения.

В целях развития транспортной инфраструктуры Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района проектом генерального плана предлагается перечень следующих мероприятий по территориальному планированию:

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения с щебеночным покрытием х. Качалин – х. Майоро-Белашовка (около 0,7 км);

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения с щебеночным покрытием х. Верхнеобливский – х. Луговой (Ковылкинское сельское поселение), протяженность в границах поселения около 12,0 км;

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения с щебеночным покрытием: автодорога «х. Верхнеобливский – х. Луговой» -  подъезд от автомобильной дороги «Волгоград - Каменск-Шахтинский» к х. Костино-Быстрянский (Морозовский район), протяженность в границах поселения около 4,0 км;

- в пределах существующей застройки реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным: с заменой грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное;

- новое строительство дорог в проектируемых жилых кварталах в соответствии с подлежащими разработке проектами планировки территорий;

- в существующих и проектируемых жилых кварталах устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием;

- размещение х. Новомарьевка, х. Поляков и х. Яново-Петровский остановочных пунктов, оборудованных павильонами, для посадки-высадки пассажиров;

- возможность размещения в районе примыкания подъезда от х. Верхнеобливский к автомобильной дороге «ст. Тацинская (а/д Волгоград - Каменск-Шахтинский) - ст. Милютинская» автозаправочной станции на одну заправочную колонку и станции технического обслуживания легковых автомобилей на четыре поста (два поста на 1–ю очередь, два на расчетный срок);

- в целях развития улично-дорожной сети населенных пунктов разработать муниципальную программу строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог.

- Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Существующее положение.

Верхнеобливское сельское поселение включает в свои границы хутора: Верхнеобливский, Новониколаевский, Яново-Петровский, Поляков, Новомарьевка,  Андреев, Гринев,  Малокачалин, Качалин, Майоро-Белашовка, Лесной, Краснокомиссаровка и Калмыков.

Все населенные пункты сельского поселения расположены в пределах первой и второй надпойменных террас рек Быстрая и Гнилая. В период паводка селитебная территория затоплению не подвергается.

Хутора Андреев, Новомарьевка, Поляков, Яново-Петровский, Верхнеобливский, Новониколаевский, расположены в пределах первой и второй надпойменных террас реки Быстрая, а х. Гринев, Калмыков, Лесной, Краснокомиссаровка, Качалин, Майоро-Белашовка, Малокачалин в пределах первой и второй надпойменных террас реки Гнилая.

Абсолютные отметки территории расположенной на первой и второй надпойменных террасах рек Быстрая и Гнилая, на которых находятся населенные пункты поселения, изменяются от 54,0 до 70,0 м.

Рельеф водораздельных участков и их склонов волнистый, здесь имеет место широкое развитие густой балочной сети. Балки имеют большую протяженность, двухствольную и древовидную форму, как правило не имеют постоянных водотоков. Пруды, построенные по отдельным балкам, наполняются водой за счет дождей и снеготаяния. Наиболее крупными балками на территории поселения являются балки Рубежная, Глиняная, Тридцатка, Медведева, которые являются правыми притоками реки Гнилая, а также балки Базовая и Голая – левые притоки этой реки. Балка Падинская является правым притоком реки Быстрая, балка Ковылкинская левым её притоком. Грунты на водораздельных участках и их склонах представлены лёссовидными суглинками и глинами мощностью до 15-30м, которые  проявляют просадочные свойства, мощность просадочной толщи 2,5-6,0м. Тип грунтовых условий по просадочности –первый. Грунтовые воды залегают на глубине 2,-10,0м ,кроме того наблюдаются слабые водоносные горизонты (верховодка). Степань минерализации разнообразна. Обычно грунтовые воды сульфатые, агрессивные к бетонам  на рядовых марках цемента. Редко встречаются воды пресные.

Рельеф территории равнинный, местами сложный, выраженный совершенно плоскими безуклонными участками или участками с малыми уклонами.

Грунты здесь песчанно-глинистые перекрытые лёссовидными суглинками, которые обладают просадочными свойствами до глубины 1,5-5 ,0м.

Нормативная глубина промерзания грунтов составляет 0,9 м.

Верхнеобливское  сельское поселение находится вне сейсмоопасной зоны.

Проектные предложения.

Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания оптимальных санитарно - гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.06.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных  решений, принятых при разработке генерального плана, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке станицы:

1.Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов:

- противоэрозионные мероприятия;

-мероприятия по борьбе с оврагообразованием;

-защита территорий от подтопления и затопления;

-мероприятия по борьбе с просадочностью;

3. Благоустройство прибрежной территории.

4. Агролесомелиорация.

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

В целях благоустройства проектируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка.

В целях благоустройства проектируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных  зданий и сооружений на проектируемой территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на топооснове масштаба 5000 с сечением рельефа горизонталями через 1 метр.

На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки  в точках перелома уклонов по осям проезжих частей улиц. Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа и с учетом существующих отметок твердых покрытий проездов. До выполнения планировочных работ на новых территориях предусмотреть  срезку растительного грунта.

Ниже представлена характеристика  вертикальной планировки каждого населенного пункта и общая характеристика комплекса мероприятий по инженерной подготовке всей территории поселения, подлежащих уточнению на последующих стадиях проектирования.

х. Новониколаевский.

Хутор расположен на значительном расстоянии от береговой линии р. Быстрая.

Рельеф населённого пункта относительно простой – это равнинная территория с небольшой волнистостью, и равномерными нормативными уклонами в сторону реки . Абсолютные отметки  изменяются от 55,0 до 61,00м.

В широтном направлении уклоны практически отсутствуют. Водоотвод решается открытым способом . Вдоль главной улицы Ленина, которая выполнена в насыпи высотой до 1,5 м, и как бы перекрывает естественный поверхностный сток, расчистить кюветы и водопропускные трубы, через которые поверхностный сток отводится к приемникам.

Поверхностный сток отводится и  очищается в отстойных очистных сооружениях, и сбрасывается в ерик реки Быстрая.  Отстойные сооружения одни.

На производственных территориях населённого пункта проектом предусматривается устройство локальных очистных сооружений перед  выпуском  в  открытую систему отвода поверхностных вод населенного пункта.

Хутор Верхнеобливский, х. Поляков и х. Новомарьевка.

Селитебная территория хуторов размещается по  левому берегу р. Быстрая. Рельф населённых пунктов относительно простой – это равнинные территории с небольшой волнистостью, и равномерными нормативными уклонами в сторону реки с небольшими перепадами отметок. Абсолютные отметки  изменяются: в х. Верхнеобливский  от 55,0 до 63,00м., х. Поляков от 57 до 59м. х.Новомарьевка от 57   до 59 м.

Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков.  Территория х. Верхнеобливский условно разделена на два водосборных бассейна.  Поверхностный сток очищается на двух  отстойных очистных сооружениях, расположенных в прибрежной зоне излучин реки Быстрой.

В хуторах Поляков и Новомарьевка размещаются по одному отстойному сооружению.

Эффект снижения концентрации взвешенных веществ и нефтепродуктов при отстаивании поверхностного стока в отстойных сооружениях в течении 1-2 суток может составлять 80-90%, растворенных органических веществ по БПК20 -60-80%, по ХПК-80-90%.

Очищенные поверхностные стоки возможно использовать для полива приусадебных участков селитебной застройки в сельских населенных пунктах.

На производственных территориях х. Верхнеоблиский проектом предусматривается устройство локальных очистных сооружений для очистки поверхностных стоков от нефтепродуктов и взвешенных веществ перед выпуском в открытую систему отвода поверхностных вод хутора.

На производственных территориях хуторов Поляков и Новомарьевка  проектом предусматривается устройство локальных очистных сооружений со сбросом очищенных дождевых сточных вод в реку Быстрая.

х. Яново-Петровский.

Хутор территориально раздроблен на три части. Самая крупная в территориальном отношении часть селитьбы хутора размещается в  правобережной  части р. Быстрая, остальные фрагменты селитьбы расположены в северо-западном направлении   на значительном расстоянии друг от друга.

Рельеф территории относительно простой – равнинные территории с небольшой волнистостью и равномерными  уклонами 4-11 ‰  в противоположную сторону от реки.

Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков.  Площадь территории северных участков хутора менее 3га, промплощадки отсутствуют. Поверхностные стоки очистки не подвергаются.

В южной прибрежной части поверхностные стоки отводятся на отстойные очистные сооружения. Естественный уклон территории от реки.

Сброс поверхностного стока после очистки в отстойных сооружениях осуществятся  в поглощающие колодцы или  траншеи, а также использоваться для полива приусадебных участков селитебной застройки.

На территории хутора размещаются одни отстойные очистные сооружения.

х. Андреев.

Территория хутора размещается в правобережной зоне реки Быстрая, на значительном расстоянии от береговой линии. Рельеф территории относительно простой – равнинные территории с небольшой волнистостью и равномерными  уклонами 4-11 ‰  в противоположную сторону от реки.

Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков.  Площадь территории хутора менее 3га, промплощадки отсутствуют. Поверхностные стоки очистки не подвергаются и отводятся естественным образом.

х. Гринев

Селитебная территория хутора размещается на левом берегу излучины р. Быстрая, разделена улично-дорожной сетью на три части.

Рельеф населенного пункта пересечен небольшими тальвегами и водоразделами. Центральная часть располагается на возвышенности, откуда плавно понижаются по всем направлениям. Перепад отметок не превышает  3-4м. Абсолютные отметки  изменяются от 50,0до 56,00м. Уклоны по улице имеют нормативные значения от 5 до 17 ‰.

Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков.  С северной и восточной части поверхностный сток отводится на отстойные очистные сооружения с дальнейшим сбросом очищенных вод в р. Быстрая.

Западная часть территории имеет уклон от реки, водоотвод решается поверхностным способом с отводом на отстойные очистные сооружения. Сброс поверхностного стока после очистки в отстойных сооружениях осуществятся  в поглощающие колодцы или  траншеи, а также использоваться для полива приусадебных участков селитебной застройки.

На территории хутора размещаются три отстойных очистных сооружения.

На производственных территориях населённого пункта проектом предусматривается устройство локальных очистных сооружений перед  выпуском  в  открытую систему отвода поверхностных вод с доочисткой на сооружениях механической очистки дождевой канализации.

Хутор Малокачалин.

Территория хутора располагается на противоположных берегах р. Гнилая.

Рельеф населенного пункта имеет сложный характер, выраженный безуклонными участками с замкнутыми бессточными лакунами фрагментарно разбросанными по территории.

При разработке генерального плана не представляется возможным решить поверхностный водоотвод открытым способом даже при изменении планировочных решений направления улиц.

В данном случае поверхностный водоотвод организуется путем сооружения так называемого пилообразного профиля по основным улицам, используя искусственные водоразделы и понижения. Принимается поверхностный сток в закрытую систему канализации с отводом на очистные сооружения с устройством разделительных камер.

Правобережная часть разбивается на два водосборных бассейна.  По главной  улице Гагарина прокладываются от центра в противоположные стороны  ветки коллектора.  Очистные сооружения размещаются на восточной  границе населенного пункта и в центральной части.

В левобережной часть два коллектора  прокладываются по улице Заречная и отводятся на одни очистные сооружения.

Сброс очищенных вод осуществляется в р. Гнилая.

На второстепенных улицах водоотвод решается открытым способом  упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков.

На территории хутора размещаются три отстойных очистных сооружения.

х.Майоро-Белашовка и х. Качалин.

Хутора располагается по обе стороны пойменной территории р. Гнилая. Х. Качалин слева, х. Майоро-Белашовка справа по течению реки.

Пойменная территория прорезана многочисленными ериками.

Селитебная территория находится на высоких отметках относительно уреза воды. Рельеф территории населенных пунктов имеет относительно простой характер –это равнинные территории с небольшой	 волнистостью с равномерными нормативными уклонами в сторону реки.

Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков. Территория каждого населенного пункта делится условно на два водосборных бассейна и отводится на отстойные очистные сооружения. После очистки сбрасывается в р. Гнилая. В каждом хуторе размещается по два очистных отстойных сооружения.

Очищенные поверхностные стоки возможно использовать для полива приусадебных участков селитебной застройки.

На производственных территориях х.Майоро-Белашовка проектом предусматривается устройство локальных очистных сооружений перед  выпуском  в  открытую систему отвода поверхностных вод с доочисткой на сооружениях механической очистки дождевой канализации.

х.Краснокомиссаровка, х. Лесной, х. Калмыков.

Селитебная территория населенных пунктов сформирована вдоль основных главных улиц  повторяющих изгибы реки Гнилая. В  планировочном отношении раздроблена на участки. Рельеф территории населенных пунктов имеет относительно простой характер – это равнинные территории с небольшой	 волнистостью с равномерными нормативными уклонами в сторону реки.

Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков с отводом на отстойные очистные сооружения дождевой канализации. После очистки сбрасывается в р. Гнилая.

В х. Краснокомиссаровка и Калмыков размещаются по  два отстойных сооружения, в х. Лесной - одни.

На производственных территориях х.Краснокомиссаровка, х. Калмыков  проектом предусматривается устройство локальных очистных сооружений перед  выпуском  в  открытую систему отвода поверхностных вод.

10. Санитарная очистка территории.

Существующее положение.

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона для усовершенствованных свалок (полигонов) ТБО – 1000м.

В настоящее время на территории сельского поселения бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО, расположеный в 2км по направлению на северо-запад от х.Верхнеобливский и менее 500 м от северо-восточной границы х.Новониколаевский.  Площадь участка -  0,25га; вместимость – 46,5 тыс.м куб., накоплено 17,17т. м куб.

Эксплуатация свалок ведется с нарушением санитарно-экологических требований, санитарно защитная зона от жилой застройки не соответствует нормативным показателям. На свалках не выполняется должным образом технология обращения с ТБО:

- отсутствует дезинфекционная ванна, для обмывки колес техники при выезде со свалки;

- должным образом не ведется учет поступающих отходов;

- не ведется контроль за составом и классом опасности принимаемых отходов;

- отсутствуют специальные средства по тушению очагов самовозгорания, что приводит к периодическому горению свалки и загрязнению атмосферного воздуха.

Осуществляет сбор и вывоз ТБО   фермеры и индивидуальные предприниматели собственными силами.

Проектное предложение.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры  с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки  для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Проектом рекомендуется создать парк мусороуборочных машин с разработкой графика объезда населенных пунктов мусоровозным транспортом. В границах населенных пунктах возможно организация  укрупненных площадок для временного хранения и перегрузки мусора.

- Электроснабжение.

Источниками электроснабжения населенных пунктов Верхнеобливского сельского поселения является трансформаторная подстанции ПС 35/10 кВ «Скосырская» филиала ОАО «МРСК – Юга» «Ростовэнерго».  От подстанции, по сети линий ВЛ-10кВ напряжение подается в населенные пункты на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей. Эксплуатацию электрических сетей и подстанций на территории поселения осуществляет Тацинское УЭС СВЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». Большая часть воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций, отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое и технически непригодное состояние. Потери электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей значительно возросли в связи с чем, велика продолжительность перерывов в электроснабжении населенных пунктов. Информация об установленных трансформаторах и фактической нагрузке представлены в таблице:

Таблица

| Наименование центра питания, класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст. в том числе с разбивкой по трансформаторам, МВА | Допус тимая мощ ность Sдоп, МВА | Суммарная полная мощ-ность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмакс, МВА | Фактический резерв мощности | Заключе ние по фактическому резерву |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sуст. | Т-1 | Т-2 |  |  | Sрез, МВА | Ррез, МВт |  |
| ПС 35/10 «Скосырская» | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 26,25 | 1,4 | 24,80 | 21,08 | открыт |

Проектные предложения.

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию систем электроснабжения поселения:

1.   Реконструкция сетей наружного освещения, включающая  в себя комплекс мероприятий по замене осветительных ламп, и реконструкция сетей электроснабжения с использованием СИП.

- Развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий.

- Разработка схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации, в которых указываются точки присоединения к существующим сетям и сооружениям и мероприятия, необходимые для обеспечения возможности присоединения.

- Прокладка новых воздушных линий ВЛ 10 и 0,4 кВ с использованием СИП.

- Проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению.

- Прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений.

- Разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии.

- В перспективе систему электроснабжения поселения рекомендуется оборудовать АСКУЭ.

- Газоснабжение

В сельском поселении отсутствует газоснабжение.

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию систем газо- и  теплоснабжения:

1. Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от ГРС  «Тацинская» до головных газорегуляторных пунктов на территории хуторов в соответствии с расчетной схемой газоснабжения  Тацинского района, выполненной в составе схемы газоснабжения Ростовской области (ОАО «Гипрониигаз» 2006 год.).

2. Разработка расчетной схемы газоснабжения населенных пунктов с учетом возможности поэтапного строительства сетей распределительных газопроводов и с учетом финансовых возможностей бюджета и населения.

3. Строительство наружных подземных газопроводов осуществлять из полиэтиленовых труб которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии.

4. Использование индивидуальных газовых теплогенераторов для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Крупные объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и теплопотери в них. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника. Решения по организации теплоснабжения перспективных объектов общественного назначения  должны быть приняты на стадии разработки проектов планировки территорий.

На данный момент заказаны расчетные схемы газоснабжения х. Качалин, х. Верхнеобливский.

- Связь.

# На территории поселения услуги фиксированной электросвязи предоставляет  Тацинский ЛТУ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком». В населенных пунктах функционирует одна автоматическая телефонная станция. Станция имеет выход на междугородние и международные линии ОАО «Ростелеком» и обеспечивает доступ к сети Internet по технологии ADSL.  Параметры действующей в поселении АТС фиксированной связи представлены в таблице:

Таблица

| Населенный пункт, адрес | Тип АТС | Монтированная введенная емкость | Задействованная абонентская емкость | Телефонная плотность номеров на 100 человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х.Верхнеобливский | АТСК-50/200 | 50 | 47 | 8 |
| х.Верхнеобливский | Протон-ССС | 10 | 4 |  |

Телефонная  плотность номеров на 100 человек в хуторе Верхнеобливском значительно ниже показателей определенных федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года».

Для присоединения абонентских устройств к АТС в границах хутора проложены линии связи, в основном в воздушном исполнении, оказывается широкий спектр услуг фиксированной телефонной связи, включая широкополосный скоростной доступ к сети Интернет. Схема размещения АТС и линий связи представлена в графической части проекта генерального плана поселения.

# В первой группе хуторов, с центром в хуторе Качалин, обеспечен прием операторов мобильной связи ОАО «Мегафон-Кавказ» и TELE 2, которые оказывают полный комплекс услуг, включая мобильный доступ в Internet, во второй группе с центром в хуторе Верхнеобливский прием сигналов мобильной связи неуверенный.

Телевидение.

Охват населения телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. В метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием следующих телеканалов: Первый, Россия1, Россия2, Россия К,НТВ, ТВЦ, Южный регион. В настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов.

Почтовая связь.

Услуги почтовой связи для населения, предприятий и организаций на территории поселения оказывает подразделение  филиала ФГУП «Почта России» - управление федеральной почтовой связи Ростовской области. Отделения почтовой связи расположены в хуторе Верхнеобливский по ул.Советская,49 и в.х.Качалин по ул.Харченко,10. Отделения обслуживаются Белокалитвинским  почтамтом. Отделения почтовой связи оказывает следующие услуги: прием и отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и периодических изданий, прием платежей, реализация товаров народного потребления и т.п. Кроме этого почтовое отделение оказывают услуги по приемке отправлений 1-го класса и «Экспресс-почты» EMS Почты России.

Проектное решение.

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию связи в поселении:

- В случае планируемого генеральным планом развития жилищного и общественного строительства осуществлять увеличение монтированной емкости АТС в соответствии с заявками на установку телефонов.

- Замена оборудования АТС аналогового типа на цифровое.

- Развитие сетей операторов мобильной связи в целях увеличения зон покрытия для повышения качества связи, переход к технологиям 3G, строительство базовой станции сотовой связи с установкой радиорелейной мачты  в хуторе Верхнеобливский;

- Переход в соответствии с общероссийской программой на цифровое    телевизионное вещание в целях повышения качества приема телепрограмм.

- Развитие эфирного радиовещания в диапазонах УКВ и FM.

- Расширение спектра услуг, оказываемых отделениями почтовой связи.  Оборудование ОПС пунктами коллективного доступа в Интернет для обеспечения возможности приема-передачи сообщений по электронной почте, факсимильной связи, а так же обучения населения основам работы на компьютере.

14. Охрана окружающей среды.

Атмосферный воздух.

Загрязнение атмосферного воздуха формируется под влиянием природно-климатических условий, объема и химического состава выбросов.

Район проектирования испытывает воздействие воздушных масс, различных по происхождению и своим физическим свойствам: холодного арктического воздуха, морского атлантического, а также нередки вторжения континентального воздуха из Казахстана, тропический воздух со средиземного бассейна и Ирана. Все воздушные массы, приходящие на территорию в значительной мере трансформированы в континентальные под воздействием подстилающей поверхности. Повторяемость континентального воздуха составляет  летом  60-70%,  зимой 80% и более.

На территории Верхнеобливского с.п. основным источником загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт, количество которого в районе ежегодно увеличивается, некачественное состояние автодорог и недостаточный объем зеленых насаждений (древесно-кустарниковой растительности) вдоль автомобильных дорог. Существующий уровень автомобилизации Верхнеобливского сельского поселения составляет 203 легковых автомобиля на 1000 жителей.

Также загрязняет воздух машинотракторный парк сельхозпроизводителей, а также в летний период выжигание сухой растительности.

В зоне жилых застроек вдоль автодорог наибольший удельный вес от выхлопов автотранспорта составляет – озон, пыль, формальдегид.

К веществам, формирующим высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе можно отнести: взвешенные  вещества, оксид углерода и оксиды азота. Набор указанных примесей в значительной степени определяется  выбросами от автотранспортных средств, котельных.

Кроме того, на состояние атмосферного воздуха в поселениях района негативное влияние оказывают выбросы бытовых печей индивидуальной жилой застройки, где в качестве топлива используется уголь.

Перевод использующих в качестве топлива уголь котельных и бытовых печей с твердого топлива на газообразное позволяет снизить выбросы вредных веществ в атмосферный воздух.

В настоящее время 60% отечественного автопарка соответствует лишь требованиям Евро-1, еще примерно треть – экологического класса 2 и 3 (Евро -2 и Евро-3), на долю же экологического класса 4 (Евро-4) пока приходится лишь десятая часть всех российских автомобилей.

Выводы.

Основными источниками загрязнения воздуха  в  Верхнеобливском сельском поселении Тацинского района являются автотранспорт, выбросы бытовых печей индивидуальной жилой застройки.